中药熏蒸治疗仪技术参数

1．安全类别：I类B型设备

2．舱体材料：洁具级双层防腐进口亚克力

3．治疗温度：35℃～60℃ 任意可调

4．治疗温度控制方式：进口智能温度控制系统，运行过程中温度控制在预设温度±5℃

5．治疗时间：1～60min任意可调

6．治疗时间控制方式：进口智能温度感应时间控制系统，低于治疗温度自动停止计时

7．辅助治疗方式：进口光疗发生器

8．消毒方式：臭氧自动消毒

9．清洁方式：自动控制冲洗喷头

10．蒸汽发生装置：智能控制一体化防干烧系统

11．舱体启合方式：阻尼式顶面启合

12．治疗姿势：坐卧式

13．结构方式：床体与控制部分智能机电一体化集成，节能低碳环保，节约空间

14．治疗提示：全自动语音、音乐提示系统

15．报警、保护功能：时间、温度、断电、漏电等全自动智能保护处理

16．操作控制方式：高性能微电脑液晶屏操作控制系统